MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO

OM-43/2022

“ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA CON SERVICIOS INCLUIDOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”

Siendo las 14:00 horas del día 03 de octubre del 2022, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, zona centro, primer piso, Dirección de Recursos Materiales en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente JUNTA ACLARATORIA, se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitación.

Las Bases de Licitación OM-43/2022 en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo al correo electrónico: licitaciones@tlajomulco.gob.mx a más tardar el 03 de octubre del 2022 (10:00 HORAS).

Este acto es presidido por el Lic. Raúl Cuevas Landeros, Director de Recursos Materiales y designado por la convocante y por el Comité, quien da inicio a esta Junta y comunica que no obstante que fue publicada la OM-43/2022 “ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA CON SERVICIOS INCLUIDOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)” el pasado 30 de septiembre del 2022, ningún licitante formuló cuestionamiento alguno referente a la Convocatoria, Bases y sus Anexos, de lo cual se deja constancia en esta JUNTA ACLARATORIA

Así mismo se asienta que la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Prestación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 62 inciso 3 permite realizar modificaciones a la convocatoria, conforme a ello se aclara que la cantidad de bienes a adquirir serán:

| PARTIDA | CANTIDAD (*hasta) | UNIDAD | Marca y Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Camión compactador de basura de 8 yardas, con las siguientes especificaciones: Motor mínimo de 3.9 litros, 4 cilindros, nivel de emisiones Euro V, potencia de 160 HP mínimo, torque de 380 lb/pie, transmisión manual, frenos ABS, tanque de combustible mínimo de 180 litros, aire acondicionado, radio AM/FM, capacidad de carga 8 toneladas. Recolector Compactador de carga trasera de 8 yds³. Capacidad: 8 yd³ (6.1 m³). Especificaciones generales y mínimas de compactador:  Dimensiones Ancho carrocería (A): 75” (190.5 cm) Largo carrocería (B): 189” (480.1 cm) Altura carrocería (C): 61” (154.9 cm)  Peso aproximado de carrocería: 6,130 lbs (2,780 kg)  Capacidad de tolva: 1 yd³ (2.3 m³)  Ancho apertura tolva: 54” (137.2 cm)  Altura carga: 3.5” (8.89 cm)  Tiempo ciclo tolva (sec): 8-10 Bastidor: fabricado con canal de 6” y piso de ¼” G-50 Piso Superior: Fabricado en acero Cal. 10 G-80 Techo: Fabricado en acero Cal. 10 G-80 Laterales: En acero Cal. 10 G-80, seccionado con diseño semieliptico. Placa Eyección: Fabricada en Cal. 10 G-50, con deslizador fabricado en Nylamid Placa Barrido: Fabricada en acero de ¼” G- 50 Tolva superior e inferior: Fabricada en acero Cal. 10. Piso Tolva: Fabricado en acero de ¼” G- 50. Especificaciones de Cilindros Hidráulicos  Cilindro deslizante (2): 2.5” (6.4 cm)  Cilindro barrido (2): 2.5” (6.4 cm)  Cilindro tolva (2):2.5” (6.4 cm)  Cilindro expulsión (telescópico): 6.5” (16.5 cm) Sistema Hidráulico Toma fuerza:  Localización acoplado a la caja del camión. Depósito de aceite hidráulico:  Capacidad 25-30 galones.  Flujo aceite / bomba STD 20 GPM  Presión operación 2,000 PSI  Mangueras hidráulicas ruptura 4 a 1  Filtro Hidráulico 10 micrón  RPM Motor 1,000-1,200 RPM Bomba hidráulica:  Presión máxima 2,500 PSI. Equipo Estándar:  Ciclo automático  Sistema de parado y reverso de compactación  Kit aceleración Seguros automáticos compuerta  Alarma retroceso  Barra de luz  Luces LED (todas)  Visor de medida reserva aceite  Medidor presión aceite  Cilindros nitrurados  Puerta acceso lateral  Bocina alerta conductor  Indicador apertura compuerta  Pernos en gradas traseras  Estribo trasero para transporte de operarios Pintura: De alto desempeño de poliuretano con excelente resistencia química resistencia al ambiente, a la humedad, a los solventes y a la abrasión, en color blanco. Rotulación: De seguridad en vinil |  |
| 2 | 7 | Camión compactador de basura de 20 yardas, con las siguientes especificaciones: Motor mínimo de 6.3 litros, 6 cilindros, nivel de emisiones Euro V, potencia de 200 HP mínimo, torque de 600 lb/pie, transmisión manual, frenos ABS, tanque de combustible mínimo de 350 litros, aire acondicionado o ventilación, radio AM/FM, capacidad de carga 10 toneladas. Recolector Compactador semi elíptico de carga trasera de 20 yds³. Capacidad: 20 yd³ (15.3 m³). Especificaciones generales y mínimas de compactador:  Dimensiones: Ancho carrocería (A): 96” (243.8 cm) Largo carrocería (B): 244.5” (621.0 cm) Altura carrocería (C): 83” (210.8 cm)  Peso aproximado de carrocería: 11,227 lbs (5,191 kg)  Capacidad de tolva: 3 yd³ (2.3 m³)  Ancho apertura tolva: 74” (188.0 cm)  Tiempo ciclo tolva (sec): 26-30 Especificaciones construcción de carrocería  Bastidor en canal estructural de 8” con refuerzos en placa de ¼”.  Techo, laterales, piso (laterales), panel de expulsión, en acero de alta resistencia con 118,000 PSI de resistencia a la tensión, en calibre 10.  Travesaño y refuerzo inferior de caja, en acero de alta resistencia con 118,000 PSI de resistencia a la tensión, en calibre de ¼”.  Panel deslizante, costados inferiores de tolva, en acero de alta resistencia con 118,000 PSI de resistencia a la tensión, en calibre de 3/16”.  Correderas de panel deslizante en polímero UHMW, colocadas sobre placa de ½” con 232,000 PSI de resistencia a la tensión.  Piso central, panel barrido, piso de tolva y potes de caja, en acero de alta resistencia con 65,000 PSI de resistencia a la tensión, en calibre de ¼”.  Correderas de panel de expulsión, 4 piezas de polímero UHMW, colocadas sobre placa troquelada de ¼” con 65,000 PSI de resistencia a la tensión.  Tanque de lixiviados debajo de la tolva con una capacidad de 100 litros. Acceso para limpieza y mantenimiento y descarga de lixiviados.  Puerta de acceso para mantenimiento de tanque hidráulico y cilindro de expulsión.  Soportes de cilindros, en acero de alta resistencia, con 58,000 PSI de resistencia a la tensión, en calibres de ¾” y 1”. Sistema Hidráulico Especificaciones de Cilindros Hidráulicos:  Cilindro deslizante (2): 4.5” (11.4 cm).  Cilindro barrido (2): 5” (12.7 cm).  Cilindro tolva con válvula de seguridad, para evitar regreso. (2):4” (10.2 cm).  Cilindro expulsión (telescópico)n: 6.5” (16.5 cm). Toma fuerza:  Localización acoplada a la caja del camión, con activación manual en la cabina del piloto e interruptor de encendido. Bomba hidráulica:  Presión máxima 2,500 PSI. Depósito de aceite hidráulico:  Capacidad 40-45 galones.  Flujo aceite / bomba STD 27 GPM.  RPM Motor 1,000-1,300 RPM.  Mangueras hidráulicas ruptura 4 a 1.  Filtro de succión.  Filtro Hidráulico de retorno10 micrón. Equipo Estándar:  Ciclo automático.  Sistema de parado y reverso de compactación.  Aceleración automática en la compactación.  Aceleración manual.  Paro de emergencia manual.  Sensor de paro en puerta de acceso a caja.  Seguros automáticos de tolva.  Alarma retroceso.  Barra de luz.  Luces LED de navegación.  Luces LED de tránsito.  Luces trabajo interiores.  Mirilla de nivel de aceite.  Cilindros nitrurados.  Bocina alerta conductor.  Indicador de apertura de tolva.  Estribo antiderrapante trasero lateral para transporte de operarios.  Cámara de Reversa.  Sellos de neopreno entre caja y tolva para evitar derrame de lixiviados.  Pasamanos laterales en tubo de ¾”.  Graseras en todos los puntos de rotación. |  |

Con ello modificándose únicamente las cantidades de unidades solicitadas en los anexos 1 y 2 por lo que respecta a las capacidades (yds) de los camiones compactadores, quedando las mismas especificaciones, características y obligaciones señaladas en Convocatoria, Bases y anexos.

Se asienta la anterior aclaración para todos los efectos administrativos y legales correspondientes.

Atentamente

LCP. Raúl Cuevas Landeros

Director de Recursos Materiales

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Asistieron y recibieron copia de la presente Junta Aclaratoria:

|  | Licitante | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.